ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказчик:

Общество с ограниченной

ответственностью

«Байкалпроект»

Договор субподряда:

№ 7400 от 20.06.2011 года

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Иркутск 2012 г.

7400-ПЗ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказчик:

Общество с ограниченной

ответственностью

«Байкалпроект»

Договор субподряда:

№ 7400 от 20.06.2011 года

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВР.И.О. ГЕН. ДИРЕКТОРА ОАО ИГП                        В.Ю. ЮРТИН

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ИНСТИТУТА                   И.В. КОЗАК

НАЧАЛЬНИК ОТП                                                         С.Г. АЛЕШКИНА

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                         В.Я. СНЕЖКО-БЛОЦКИЙ

Иркутск 2012 г.

7400-ПЗ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ РАЙОНА И НАСЕЛЕНИЕ	11

1.1 Функциональный профиль и градообразующие кадры	11

Численность кадров отраслей производственной сферы экономики	15

1.2 Градообслуживающие отрасли	15

Структура самодеятельного населения, тыс. чел	16

1.3 Население и расселение	16

Прогноз возрастной структуры населения Жигаловского муниципального района	23

1.4. Жилищное строительство	26

ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ	28

2.1 Общие сведения о районе	28

Состав поселений в границах проекта	28

Предложения по развитию планировочной структуры территории	30

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования муниципального образования «Жигаловский район» выполняется на основании Договора субподряда № 7400 от 20.06.2011 г., заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и ООО «Байкалпроект», в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным Кодексом РФ, Законом Иркутской области от 2 декабря 2004 г. N 68-03 "О статусе и границах муниципальных образований Жигаловского района Иркутской области", Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждённой постановлением Госстроя России от 29.10.2002 г. №150, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Жигаловского района, а также положениями технического задания к проекту.

В проекте схемы территориального планирования были использованы следующие материалы:

- официальных показателей государственной статистики и отчетности;

- анализа материалов, предоставленных министерствами и ведомствами Иркутской области, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями.

Область применения настоящих положений:

- предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий планирование развития территорий и использование земель для градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и организациями, независимо от организационно-правовой формы, а так же индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального планирования муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области является документом территориального планирования муниципального района и определяет, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов, назначение территорий Жигаловского района в целях обеспечения его устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Иркутской области и муниципальных образований.

Схема территориального планирования муниципального образования «Жигаловскпий район» Иркутской области разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования, а также в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на период до 2015 г.

Решения Схемы территориального планирования муниципального района муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области предполагает дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Основными целями градостроительной проектной документации Схемы территориального планирования муниципального района муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области как основополагающего документа территориального планирования являются:

-обеспечение устойчивого развития территорий различных направлений и целевых использований, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

-обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

-согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального района муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области и муниципальных образований поселений, входящих в его состав;

-обеспечение удовлетворения жизненных потребностей граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

-определение градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания;

Задачами территориального планирования муниципального района  муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области являются:

-определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий муниципального района;

-определение мер по защите территорий муниципального района и поселений в его составе от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-определение территорий резерва для развития поселений;

-определение территорий для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования.

В составе Схемы территориального планирования муниципального образования «Жигаловский район» предполагается выделить следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Схемы территориального планирования муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, на который будут рассчитаны все основные проектные решения – 2031 год;

-  первая очередь Схемы территориального планирования муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, на которую будут определены первоочередные мероприятия по реализации Схемы территориального планирования – 2021 год.

Решения Схемы территориального планирования муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области предполагает дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Основными целями градостроительной проектной документации Схемы территориального планирования муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области как основополагающего документа территориального планирования являются:

- обеспечение устойчивого развития территорий различных направлений и целевых использований, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области и муниципальных образований поселений, входящих в его состав;

- обеспечение удовлетворения жизненных потребностей граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- определение градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания;

Задачами территориального планирования муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области являются:

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий муниципального района;

- определение мер по защите территорий муниципального района и поселений в его составе от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение территорий резерва для развития населенных пунктов;

- определение территорий для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования.

Территориальное планирование Жигаловского района обеспечивает:

● оптимизацию системы расселения:

миграционную привлекательность Жигаловского района;

дезактивизацию внутрирайонной миграции населения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства;

сбалансированную межмуниципальную систему центров обслуживания, образования и здравоохранения;

оптимальную сеть местных систем расселения, образующей целостный каркас

● развитие транспортной инфраструктуры:

создание инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей социально-экономическим потребностям;

дальнейшее усовершенствование формирования на территории Жигаловского района опорной сети автомагистралей на основных направлениях автотранспортных потоков;

улучшение транспортной доступности в муниципальных образованиях, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения транспортного сообщения;

● развитие инженерной инфраструктуры:

создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов;

создание условий для развития электро- и теплоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства

повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;

создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие регионального топливно-энергетического комплекса.

● развитие жилищного строительства:

создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населенных пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

● развитие промышленного и агропромышленного комплексов:

оптимизацию промышленного и агропромышленного строительства с учетом развития системы расселения и совокупности факторов пространственного развития Жигаловского района;

создание благоприятных условий для размещения объектов промышленного строительства на территории муниципальных образований Жигаловского района (реконструкция и расширение существующих, строительство новых предприятий);

создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории муниципальных образований Жигаловского района (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, молочных ферм, предприятий, специализирующихся на свиноводстве, объектов рыбных хозяйств, других объектов);

● организацию системы межмуниципального социального и бытового обслуживания:

создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом перспектив пространственного развития Жигаловского района и развития системы расселения;

развитие сети объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания населения санаториями и пансионатами, детскими санаториями, санаториями-профилакториями, пансионатами отдыха, детскими оздоровительными учреждениями (лагерями), базами отдыха, туристскими приютами с учетом рекреационных возможностей территории Жигаловского района на базе комплексного использования рекреационных ресурсов;

развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других категорий граждан в соответствии с федеральными законами;

создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

● развитие системы образования:

территориальную доступность и равные возможности для жителей Жигаловского района в получении полноценного общего образования;

доступ к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей, проживающих в сельской местности;

● развитие культурного обслуживания, физической культуры и спорта:

строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта межмуниципального значения;

● развитие рекреационного комплекса области:

развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов;

использование природно-ландшафтного потенциала Жигаловского района при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

● охрану окружающей среды и природных ресурсов:

закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;

сохранение и улучшение качества окружающей среды территорий Жигаловского района;

локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий;

развитие особо охраняемых природных территорий.

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ РАЙОНА И НАСЕЛЕНИЕ

## 1.1 Функциональный профиль и градообразующие кадры

При формировании проектных предложений по развитию экономической базы района были учтены положения Программы комплексного социально-экономического развития Жигаловского муниципального района на  период до 2015 гг. и Концепции перспективного комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на период до 2020 года, разработанные администрацией Жигаловского района.

Экономика района представлена предприятиями торговли и общественного питания, промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта.

Промышленность района представлена филиалом ФГУ «Ленское Государственное Бассейновое Управление Водных Путей и Судоходства» Верхне-Ленский район водных путей и судоходства. Объемы промышленного производства продукции в 2011 году составили 56,6 млн. рублей, что на 28,7% ниже уровня 2010 года. В настоящее время в стадии высокой готовности находятся теплоход пр. 81810 стр. №1 (буевоз для ФГУ ЛГБУВП и С (управление филиала)), в стадии 50% готовности находится теплоход пр.121 А стр. №26, на Байкале осуществляется строительство 2-х яхт, произведен ремонт 2 теплоходов для Байкало-Ангарского ГБУ. Кроме основной деятельности: судостроение, предприятие занимается заготовкой, переработкой делового леса, оказывает услуги автомобильного транспорта, выполняет заказы по изготовлению деревянных и металлических изделий.

За 2011 год реализовано населению и организациям  делового леса – 2043,6 м³, пиломатериала – 1154,2 м³, произведено выполнение заказов по изготовлению деревянных и металлических изделий.

В перспективе предусматривается продолжение строительства трех теплоходов для управления, а также яхт пр.82480 стр № 5, 6 для о.Байкала.

Планируется техническое перевооружение филиала ФБУ «Ленское ГБУ ВП и С» Верхне-Ленский район водных путей и судоходства, повышение квалификации работников и привлечение молодых кадров. Данные мероприятия позволят увеличить объемы производства продукции судостроения, создать 30 дополнительных рабочих мест.

Жигаловский район богат полезными ископаемыми. Основную народнохозяйственную значимость на территории района имеют Ковыктинское газоконденсатное месторождение и Знаменское – высокоминерализованных рассолов.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение – самое крупное не только в Иркутской области, но и на всей территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Оно расположено в 430 км  к северо-востоку от г.Иркутска в зоне безлюдной тайги. Ближайший населенный пункт р.п. Жигалово, который расположен в 90 км от месторождения. По оценке АО «Газпром» потенциальные ресурсы Орленгской седловины к которой приурочено Ковыктинское месторождение составляют 7-8 трлн. м³.

Знаменское месторождение высокоминерализованных рассолов, содержащее до 10 г/л и более брома, 0,65 г/л лития, а также кальций, магний, рубидий, стронций, расположено вблизи с. Знаменка в 40 км юго-западнее райцентра р.п..Жигалово.

В Настоящее время на территории района разведаны два месторождения (областного значения) естественных строительных материалов: Жигаловское суглинка для производства кирпича марки 100 (расположено в 5 км от пос. Тихий Плес на левом берегу р.Лены) и Кузнецовское песчанно-гравийной смеси, пригодной для производства бетонов, строительных растворов и строительства дорог. Месторождение расположено в 1,5 км северо-западнее дер. Кузнецовка. Это свидетельствует о необходимости проведения в районе разведочных работ на наличие естественных строительных материалов.

На основе имеющейся в районе сырьевой базы в Жигаловском и Тутурском муниципальных образованиях будут дополнительно организованы малые предприятия по производству кирпича, бытовой извести, изготовлению строительных материалов и др. Данные мероприятия приведут к созданию дополнительных рабочих мест.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды ведущими предприятиями являются Жигаловский электросетевой участок, Жигаловский РЭС Восточных электросетей ООО «ИСЭК».

Лесосырьевые ресурсы составляют 473,6 млн. м3, из них хвойные -92,1%. Эксплуатационный запас составляет 115,6 млн. м3, хвойных - 87%. Доля эксплуатационного запаса в общем запасе насаждений - 24,4%. Низкая доля эксплуатационного запаса объясняется преобладанием лесов ограниченного пользования I и II группы - 51,4%. Основные породы - кедр (45,5% запаса), лиственница (31,3%). Основной массив лесов I группы составляет орехопромысловая зона. Около половины лесопокрытой площади (49,2%) занято молодыми возрастными группами. Общий средний годовой прирост составляет 3874,5 тыс. м3, средний возраст хвойных - 148 лет.

Расчетная лесосека определена в 2087,5 тыс. м3, удельный вес деловой древесины - 74,2%, хвойной - 67,0%. Кроме того, заготавливается древесина по промежуточному пользованию. Основным лесозаготовителем является судостроительный завод, выпускающий пиломатериалы для производственных нужд, также лесозаготовками занимается ОГАУ «Жигаловский лесхоз» и малые предприятия.

Планируется расширение действующих лесопильных предприятий в с.Дальняя Закора,  с.Качень, д.Чичек, восстановление пилорамы в д.Тыпта и создание новых малых предприятий по глубокой переработке древесины в с. Знаменка с объемом производства 20 тыс.  куб.м. в год, в д.Нижняя Слобода с объемом производства 3 куб. в год и в с.Усть-Илга.

Лесозаготовка ведется преимущественно вдоль автомагистралей в центральной и южной частях района, а также на месторождениях углеводородных ресурсов. Вырубки и лесные пожары постепенно разрушают коренные темнохвойные леса, их место занимают лиственничные и лиственнично-сосновые массивы.

Успешная реализация комплексной программы и плана социально-экономического развития подразумевает развитие промышленности. Предусматривается техническое перевооружение филиала «Ленское ГБУ ВП и С» Верхнее-Ленский район водных путей и судоходства, организация плит МДФ в р.п.Жигалово, запуск линии переработки древесины ИП «Яровой В.А.» в Тимошинском сельском поселении, организация пунктов приема и отгрузки древесины в р.п.Жигалово и с.Тимошино, организация производства пиломатериала и другой лесопродукции ООО «Рубин» в Дальне-Закорском сельском поселении. Это создаст более 200 рабочих мест к 2020 году.

В связи с перспективами развития промышленности Жигаловского района численность занятых увеличится до 0,53 тыс.чел. на I очередь и до 0,6 тыс.чел.- к расчетному сроку.

Лесное хозяйство на территории района ведет Жигаловский областной лесхоз – филиал ОГУ «Иркутсклес» (в составе Жигаловского и Тутурского лесничества). Численность кадров составляет 0,063 тыс.чел. На I очередь увеличивается 0,12 тыс.чел., и до 0,15 тыс. чел. – к расчетному сроку.

Строительство в районе представляет Жигаловский филиал ОАО ДСИО (строительство дорог), а также филиал ФБУ «Ленское Государственное Бассейновое Управление Водных Путей и Судоходства».

Численность строительных кадров составляет 0,071 тыс. чел. На I очередь проекта численность строительных кадров увеличится до 0,11 тыс. чел., к расчетному сроку составит 0,14 тыс. чел.

Одной из отраслей в развитии экономики муниципального образования «Жигаловский район» является сельское хозяйство. В целом состояние сельского хозяйства района на данный момент можно охарактеризовать как сложное, требующее существенного оздоровления отрасли. Главная причина ежегодного ухудшения положения дел в сельском хозяйстве – диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленного производства, ухудшение технического потенциала, старение машинно-тракторного парка. Дефицит финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей не позволяет пополнять основные средства.

Кроме того, сельское хозяйство района по природно-климатическим условиям находится в зоне рискованного земледелия. Большой урон сельхозпроизводству приносят засухи, которые приводят к гибели и повреждению посевов сельскохозяйственных культур и сенокосов, что в свою очередь влияет на развитие животноводства.

На территории района сельскохозяйственное производство осуществляют МСХП «Дальняя Закора»,  ООО «Рубин», ООО «Еланское»,  СПК «Нива», КФХ «Кушнарев В.К», КФХ «ПАстрик В.Р.», КФХ «Пантиенко Е.Н.», КФХ «Чупарин В.С..», ООО «Гея», КФХ «Оганесян А.А.», КФХ «Тарасов М.Л» СПК «Рудовский», КФХ «Мишарин» и личные подсобные хозяйства.

В общем объеме реализованной продукции сельскохозяйственными предприятиями области продукция Жигаловского района занимает 3,4 %. При этом вложение финансовых средств на развитие агропромышленного комплекса района достаточно эффективно. Градообразующие сельскохозяйственные предприятия (ООО «Еланское», МСХП «Дальняя-Закора» и ООО «Рубин») являются одними из основных постановщиков экологически чистой продукции (мясо говядины, свинины и продукты  переработки молока) и могут поставлять свою продукцию на продовольственные рынки областного центра и прилегающих к району территорий.

Потребность в этих продуктах постоянно возрастает, особенно это связано с освоением Ковыктинского месторождения, что позволяет предполагать дальнейшую стабилизацию развития предприятий сельскохозяйственного комплекса.

В 2010 году сельскохозяйственный потребительский заготовительно-перерабатывающе-сбытовой кооператив «Жигаловское молоко» приступил к переработке молока путем пастеризации и пакетирования. Кооператив производит закуп молока у МСХП «Дальняя Закора» и реализует пакетированное молоко на территории района в бюджетные учреждения, розничную сеть. В дальнейшем кооператив будет увеличивать объем переработанного молока за счет закупа у населения.

На долю МСХП «Дальняя Закора» от общего объема валовой продукции приходится 13 %, на ООО «Рубин» соответственно - 24 %. Имея собственное производство и переработку, разветвленную торговую сеть эти предприятия могут ежегодно расширять собственное производство и стабильно работать в рыночных условиях. Планируется реконструкция коровника и телятника МСХП «Дальняя Закора», расположенных  в с. Дальняя Закора», свинарника в д.Тыпта.

Петровское сельское поселение является одним из производителей сельскохозяйственной продукции. КФХ муниципального образования  являются одними из основных поставщиков экологически чистой продукции (мясо свинины, говядины) жителям Жигаловского района, жителям пенсионного  возраста своего поселения, а также в детско-дошкольные учреждения района.

Потребность в этих продуктах постоянно возрастает, что позволяет предполагать дальнейшее стабильное развитие  сельскохозяйственных предприятий.

Планируется развитие ЛПХ и фермерских хозяйств, увеличение крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, рост валового производства молока в результате организации закупа молока у населения Дальне-Закорским  цехом по переработке молока, развитие коневодства, развитие пчеловодства в личных и фермерских хозяйствах.

Проведение мероприятий по оздоровлению сельскохозяйственного производства, заключаются в приобретении высокопродуктивного скота, увеличении общего поголовья сельскохозяйственных животных, ремонте и реконструкции животноводческих помещений, организованном закупе молока у СХП, КФХ и населения позволит увеличить объемы производства животноводческой продукции, создать дополнительные рабочие места. Увеличение поголовья скота потребует дополнительных посевных площадей зерновых культур для обеспечения сельхозтоваропроизводителей собственными кормами.

Для поддержания сельскохозяйственного статуса Жигаловского района внимание администрации района будет сосредоточено на дальнейшем развитии сельскохозяйственного производства, создании малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства за счет реализации мероприятий ДЦП «Рзвитие сельскохозяйственного производства Иркутской области на 2011-2015 годы».

Данные мероприятия позволят увеличить количество рабочих мест на I очередь до 0,28 тыс. человек и на расчетный срок до 0,35 тыс. человек.

На транспорт и связь приходится 1,154 тыс. занятых, что составляет 17,9 % градообразующих кадров (см. табл.1). Транспортное сообщение между населенными пунктами района и областным центром осуществляется автомобильным транспортом.

В районе имеется аэропорт, который находится в подчинении Киренского авиапредприятия. С начала 90-х годов авиаперевозки пассажиров от р.п. Жигалово в г.Иркутск прекращены. Не завершена, начатая в конце 80-х годов, реконструкция аэропорта под посадки современной авиатехники. Аэропорт используется только для посадки вертолетов и самолетов Ан-2 в период пожароопасной обстановки и при обслуживании работы на Ковыктинском месторождении.

На территории района пассажирскими перевозками занимается муниципальное автотранспортное предприятие, а также частная служба такси. На балансе муниципального автотранспортного предприятия имеется 6 автобусов, которые используются для оказания транспортных услуг населению.

Грузовые перевозки осуществляются частным транспортом.

Телефонную связь обеспечивает Усть-Ордынский ЦТ УКТОЭ «Жигаловский район» ОАО «Сибирьтелеком», а почтовую связь – ОСП Усть-Ордынский почтамп УФПС Иркутской области филиал ФГУП «Почта России».

В последние годы увеличилось число междугородних телефонных каналов, благодаря вводу в эксплуатацию станции спутниковой связи. Это позволило открыть направления входящей и исходящей автоматической междугородной телефонной связи.

Пользователям компьютеров предоставляются услуги интернет. Для этой цели дополнительно введен междугородний телефонный канал.

В сельской местности установлены междугородние таксофоны.

Общедоступной для жителей района является сотовая связь. На территории района функционируют региональные и общенациональные сотовые операторы: БайкалВестКом, связывающие Жигаловский район с областным центром и другими городами страны.

Общая численность кадров транспорта и связи на перспективу увеличивается до 0,25 тыс. чел. к 2015 году и до 0,3 тыс. чел. к 2025 году.

Одним из перспективных направлений развития района может стать туризм. В настоящее время в районе действует ООО «Ленатур», которое занимается организацией спортивно-охотничьих маршрутов и ОАО «Жигаловский зверопромхоз» специализирующийся на проведении охотничьих туров для граждан России и иностранных граждан.

В настоящее время туристические потоки в районе носят, в основном, неорганизованный характер, то что называется «диким туризмом».

Перспективным направлением с точки зрения устойчивого развития территории должно стать использование разнообразных природных ландшафтов и объектов историко-археологического наследия для развития туристических услуг.

Рекреационная привлекательность района средняя, обусловлена разнообразием рельефа, своеобразием растительного и животного мира, наличием гидроминеральных ресурсов. Здесь могут развиваться преимущественно спортивно-охотничий, промысловый и рыболовный виды отдыха.

Площадь охотугодий составляет 2273 тыс. га. До 70-х годов Жигаловский район являлся одним из наиболее богатых районов области по развитию охотпромысла. В настоящее время район все больше утрачивает свои позиции по лидерству в группе Верхнеленских районов. Это связано, в основном, с промышленными разработками территории при освоении Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В настоящее время район все более обретает полупромысловую ориентацию.

Таким образом, можно констатировать, что в районе на данный момент отсутствует туризм, как отрасль экономики. При этом существуют условия для развития экологического туризма.

Туристско-рекреационный комплекс района может и должен стать «точкой роста» экономики района. Для этого необходимо развивать инфраструктуру (строительство гостиниц, качественных автомобильных дорог) и информационную поддержку туристско-рекреационного комплекса.

Ориентировочная численность занятых на I очередь проекта- 0,065 тыс. чел., на расчетный срок – 0,1 тыс. чел.

Общая численность градообразующих кадров в настоящее время составляет 0,859 тыс. чел. В перспективе ожидается ее рост до 1,415 тыс. чел. на I очередь Схемы территориального планирования района и до 1,72 тыс. чел. – к расчетному сроку. Структура градообразующих кадров представлена в таблице 1.

Таблица 1

# Численность кадров отраслей производственной сферы экономики

| Градообразующие отрасли | Исходный год | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2015 г. | 2025 г. |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Промышленность | 0,328 | 38,2 | 0,53 | 37,5 | 0,6 | 34,9 |
| Строительство | 0,071 | 8,3 | 0,11 | 7,7 | 0,14 | 8,14 |
| Сельское хозяйство | 0,188 | 21,9 | 0,28 | 19,8 | 0,35 | 20,35 |
| Лесное хозяйство | 0,063 | 7,3 | 0,12 | 8,5 | 0,15 | 8,72 |
| Туризм и отдых | 0,015 | 1,74 | 0,065 | 4,6 | 0,1 | 5,8 |
| Транспорт и связь | 0,154 | 17,9 | 0,25 | 17,7 | 0,3 | 17,44 |
| Прочие | 0,04 | 4,66 | 0,06 | 4,2 | 0,08 | 4,65 |
| Всего: | 0,859 | 100 | 1,415 | 100 | 1,72 | 100 |

Функциональный профиль района в настоящее время можно определить как промышленный, он сохраняется и на перспективу.

## 1.2 Градообслуживающие отрасли

К градообслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального района. В настоящее время численность градообслуживающей группы составляет 2,098 тыс. чел. Основой для развития большинства градообслуживающих отраслей служит платежеспособный спрос населения. Перспективы развития промышленности и сельского хозяйства позволяют прогнозировать рост уровня жизни значительной части населения. По мере роста доходов существенно увеличивается объем и удельный вес потребительских расходов на отдых, поддержание здоровья, развлечения, спортивные занятия, бытовые услуги. Эти сферы деятельности становятся все более прибыльными и более привлекательными для бизнеса. Следовательно, на перспективу следует предусматривать развитие соответствующих отраслей сферы услуг.

В целом по градообслуживающей группе ожидается рост численности занятых до 2,695 тыс. чел. на I очередь проекта и до 3,23 тыс. чел. – на расчетный срок Схемы территориального планирования. Распределение работающих по сферам градообслуживающей отрасли показано в таблице 2.

Таблица 2

Численность градообслуживающих кадров, тыс. чел.

| Градообслуживающие отрасли | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (2011 г.) | (2015 г.) | (2025 г.) |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 0,053 | 0,13 | 0,2 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 0,67 | 0,77 | 0,87 |
| Культура | 0,135 | 0,24 | 0,34 |
| Здравоохранение и социальная защита | 0,255 | 0,355 | 0,45 |
| Розничная торговля и общественное питание | 0,514 | 0,62 | 0,7 |
| Управление, безопасность, финансы, страхование | 0,471 | 0,58 | 0,67 |
| Всего: | 2,098 | 2,695 | 3,23 |

В районе имеет развитие индивидуальная трудовая деятельность (ИТД). Индивидуальные предприниматели и предприятия осуществляют свою деятельность практически во всех отраслях экономики района и заняты самыми разнообразными видами производства товаров и услуг.

Численность занятых индивидуальной трудовой деятельностью составляет 0,813 тыс. чел. Они вносят существенный вклад в развитие экономики района, и на перспективу предполагается рост численности данной группы населения до 0,92 тыс.чел. на I очередь проекта и до 1 тыс.чел. – на расчетный срок проекта.

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) составляет 2,957 тыс. чел. (31,7 % общей численности населения) и увеличивается на I очередь Схемы территориального планирования до 4,11 тыс. чел. и на расчетный срок - до 4,95 тыс. чел. (см. табл. 3).

Таблица 3

Структура самодеятельного населения, тыс. чел

|  | 2011 год | % | 2025 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 2,957 | 100% | 4,95 | 100% |
| в т. ч. градообразующая группа | 0,859 | 29% | 1,72 | 34,7% |
| обслуживающая группа | 2,098 | 71% | 3,23 | 65,3% |
| в т.ч. ИТД | 0,813 | 27,5% | 1 | 20,2% |

## 1.3 Население и расселение

Жигаловская волость образована в 1925 г. путем объединения (укрупнения) Тутурской, Знаменской и Коношановской волостей Верхоленского уезда Иркутской губернии.

В 1926 г. образован Жигаловский район. В его пределы вошло 89 сел, в которых тогда проживали 23,4 тыс. чел.

Накануне Великой Отечественной войны в районе проживали 22,5 тыс. чел. За годы коллективизации было образовано 44 колхоза, в которых работали 1,6 тыс. крестьян.

Статус муниципального образования район получил 19 ноября 1999 г. В его состав вошло 10 сельских администраций, которые охватывали 38 сохранившихся к тому времени населенных пунктов.

В настоящее время муниципальное образование Жигаловский район включает в себя 9 сельских поселений, которые объединяют 34 сельских населенных пункта, 1 городское поселение и межселенную территорию. Общая численность населения на 1.01.2010 г. составляла 10,0 тыс. чел.

В настоящее время население района снизилось до 9,34 тыс. человек. Изменения в численности населения с 2000 г. показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика численности постоянного населения

Динамика людности населенных пунктов района за 2002-2011 гг. отражена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика людности населенных пунктов Жигаловского района за 2002-2011 гг., чел.

| Населенные пункты | 2002 | 2006 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жигаловское муниципальное образование | 5381 | 5370 | 5369 |
| р.п.Жигалово | 5193 | 5180 | 5369 |
| Лукиновское муниципальное образование | 277 | 253 | 179 |
| с.Лукиново | 182 | 167 | 119 |
| д.Байдонова | 48 | 43 | 35 |
| д.Бачай | 47 | 43 | 25 |
| Тимошинское муниципальное образование | 330 | 309 | 225 |
| с.Тимошино | 227 | 221 | 157 |
| д.Бутырина | 61 | 48 | 33 |
| д.Захарова | 7 | 5 | 1 |
| д.Кайдакан | 35 | 35 | 34 |
| Дальне-Закорское муниципальное образование | 843 | 853 | 707 |
| с.Дальняя Закора | 402 | 413 | 347 |
| д.Константиновка | 207 | 203 | 177 |
| д.Балыхта | 2 | 1 | 1 |
| д.Пуляевщина | 4 | 4 | 3 |
| д.Тыпта | 86 | 90 | 80 |
| д.Чичек | 21 | 16 | 11 |
| с.Качень | 121 | 126 | 88 |
| Знаменское муниципальное образование | 968 | 956 | 733 |
| с.Знаменка | 783 | 761 | 582 |
| д.Нижняя Слобода | 185 | 195 | 151 |
| Петровское муниципальное образование | 406 | 408 | 349 |
| с.Петрово | 253 | 230 | 203 |
| д.Воробьева | 116 | 140 | 123 |
| д.Заплескина | 37 | 38 | 23 |
| Рудовское муниципальное образование | 812 | 793 | 636 |
| с.Рудовка | 411 | 392 | 323 |
| д.Игжиновка | 38 | 32 | 10 |
| д.Пономарева | 145 | 128 | 108 |
| д.Головновка | 218 | 241 | 195 |
| Тутурское муниципальное образование | 351 | 334 | 375 |
| с.Тутура | 223 | 215 | 239 |
| д.Кузнецовка | 91 | 87 | 96 |
| д.Орловка | 35 | 31 | 39 |
| д.Балахня | 2 | 1 | 1 |
| Чиканское муниципальное образование | 556 | 510 | 489 |
| с.Чикан | 423 | 386 | 384 |
| д.Якимовка | 116 | 112 | 91 |
| д.Грехова | 7 | 6 | 10 |
| д.Келора | 10 | 6 | 4 |
| Усть-Илгинское муниципальное образование | 411 | 251 | 212 |
| с.Усть-Илга | 335 | 220 | 195 |
| д.Грузновка | 74 | 29 | 17 |
| п.Молодежный | 2 | 2 | - |
| Межселенная территория муниципального образования "Жигаловский район" | 143 | 114 | 66 |
| с.Коношаново | 121 | 95 | 60 |
| д.Головское | 22 | 19 | 6 |
| Итого | 10478 | 10151 | 9340 |

Формирование естественной убыли населения в последние полтора десятилетия за счет превышения смертности над рождаемостью характерно для России в целом и для Иркутской области. В Жигаловском районе до 2006 года смертность населения превышала рождаемость, а с 2007 года показатели рождаемости превысили смертность (см. таблицу 5).

После 2000 г. отмечен рост рождаемости (рисунок 2), связанный с вступлением в фертильный возраст относительно многочисленных возрастов 80-х годов рождения. При этом сократилась естественная убыль населения, уменьшилась смертность.

Рис.2. Динамика естественного движения населения Жигаловского района.

Таблица 5

Динамика численности населения Жигаловского района по данным текущего статистического учета, чел.

| год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года* | 10813 | 10549 | 10478 | 10376 | 10305 | 10214 | 10151 | 10083 | 10051 | 10037 | 9340 | 9340 |
| Родилось чел. | 118 | 140 | 143 | 154 | 134 | 147 | 155 | 189 | 171 | 172 | 177 | 141 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 10,9 | 13,3 | 13,6 | 14,8 | 13,0 | 14,4 | 15,3 | 18,7 | 17,0 | 17,1 | 19,0 | 15,1 |
| Умерло чел. | 186 | 167 | 191 | 170 | 170 | 177 | 163 | 168 | 134 | 132 | 140 | 132 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 17,2 | 15,8 | 18,2 | 16,4 | 16,5 | 17,3 | 16,1 | 16,7 | 13,3 | 13,2 | 15,0 | 14,1 |
| Естественный прирост (убыль) чел | -68 | -27 | -48 | -16 | -36 | -30 | -8 | 21 | 37 | 40 | 37 | 9 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит | -6,3 | -2,6 | -4,6 | -1,5 | -3,5 | -2,9 | -0,8 | 2,1 | 3,7 | 4 | 4 | 1 |
| Прибыло чел. | 113 | 132 | 107 | 78 | 97 | 94 | 48 | 74 | 68 | 48 | 21 | 33,0 |
| Выбыло чел. | 240 | 186 | 143 | 133 | 152 | 127 | 108 | 127 | 119 | 127 | 168 | 295,0 |
| Механический прирост (убыль) чел | -127 | -54 | -36 | -55 | -55 | -33 | -60 | -53 | -51 | -79 | -147 | -262,0 |
| Прирост (убыль) чел. | -195 | -81 | -84 | -71 | -91 | -63 | -68 | -32 | -14 | -39 | -110 | -253,0 |
| Прирост (убыль) тыс. чел. | -18 | -7,7 | -8 | -6,8 | -8,8 | -6,2 | -6,7 | -3,2 | -1,4 | -4 | -12 | -27,1 |

Миграционный баланс по городским и сельским поселениям на протяжении всего рассматриваемого периода характеризуется оттоком населения (рисунок 3). Значительный отток населения по району связан с дефицитом рабочих мест.

Рис.3. Динамика механического движения населения Жигаловского района

На перспективу ведущая роль в формировании населения будет принадлежать механическому притоку, связанному с созданием новых рабочих мест.

В составе Схемы территориального планирования Жигаловского района был принят прогноз перспективной численности населения до 2025 года.

Демографический прогноз был выполнен в 2-х вариантах:

1.   Инерционный – в предположении, что ситуация со смертностью и рождаемостью будет улучшаться невысокими темпами от уровня сложившегося на 1.01.2011 года, а миграция останется на существующем уровне.

Активный вариант, предполагающий успешную реализацию мероприятий демографической политики, направленных на значимое повышение уровня рождаемости, снижение смертности, а также миграционный приток населения в перспективные поселения, прежде всего, в поисках мест приложения труда.

За основу был принят активный вариант демографического прогноза. Поскольку реализация большинства инвестиционных проектов относится к 2015 году, то схемой территориального планирования прогнозируется  увеличение  численности населения  на I очередь до 9,7 тыс. чел., и до 10 тыс. чел. на расчетный срок.

Рис.4. Прогноз численности населения Жигаловского района

Численность населения по  муниципальным образованиям по расчетным периодам представлена в таблице 6.

Таблица 6

Прогноз динамики численности населения

| Населенные пункты | Исходный 2011 год | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жигаловское городское поселение | 5369 | 5473 | 5574 |
| Лукиновское сельское поселение | 179 | 198 | 216 |
| Тимошинское сельское поселение | 225 | 268 | 302 |
| Дальне-Закорское сельское поселение | 707 | 745 | 771 |
| Знаменское сельское поселение | 733 | 753 | 773 |
| Петровское сельское поселение | 349 | 377 | 396 |
| Рудовское сельское поселение | 636 | 664 | 681 |
| Тутурское сельское поселение | 375 | 398 | 415 |
| Чиканское сельское поселение | 489 | 514 | 534 |
| Усть-Илгинское сельское поселение | 212 | 232 | 249 |
| Межселенная территория муниципального образования "Жигаловский район" | 66 | 78 | 89 |
| Всего население: | 9340 | 9700 | 10000 |

Наибольший рост численности населения прогнозируется в 3-х муниципальных образованиях – Жигаловское, Тимошинское, Дальне-Закорское. Рост численности населения связан с запуском новых производственных проектов, развитием туристической отрасли и сельского хозяйства. В других населенных пунктах также предполагается небольшой рост населения.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения за последние годы было сокращение численности и доли детей и подростков, а также старение населения (см. таблицу 7).

Небольшой объем ожидаемого миграционного притока, переход в пенсионный возраст многочисленных послевоенных поколений вместе с тенденцией роста рождаемости населения позволяют прогнозировать стабилизацию удельного веса детей и подростков, сокращения численности лиц трудоспособного возраста и роста  контингентов пенсионного возраста (см. таблицу 7). В результате процессов естественного движения населения удельный вес трудоспособных возрастов увеличивается, пока в эту категорию вступают относительно многочисленные поколения 80-х годов рождения. В дальнейшем старение населения ускорится, а за период 2015-2025 гг. в трудоспособный возраст вступит немного меньше жителей, чем перейдет из него в категорию пенсионеров. Снижение рождаемости в 90-е годы ХХ века привело к существенному сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста. В ближайшие годы удельный вес детей в населении будет сокращаться, поскольку в фертильный возраст будут вступать малочисленные контингенты 90-х годов рождения.

Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 7 и рисунке 5.

Таблица 7

# Прогноз возрастной структуры населения Жигаловского муниципального района

(в % к общей численности)

| Возрастные группы | по данным текущего учета | прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2015 год | 2025 год |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 24,7 | 24 | 24 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 57,5 | 57,8 | 57 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 17,8 | 18,2 | 19 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 |

Рис.5. Возрастная структура населения Жигаловского района

В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте и работающие пенсионеры. По состоянию на 01.01.2011 г. их численность составила 5,605 тыс. чел., или 60% населения, из них 52,8% занято в экономике. Население не занятое в экономике составляет – 47,2 тыс. чел. (таблица 8)

Уровень официально зарегистрированной  безработицы – 8,2% от численности трудоспособного населения. Это почти в 3 раза превышает среднеобластной уровень.

Анализ структуры безработных показал, что увеличилась доля мужчин с 27% до 41% и сократилась доля женщин с 73% до 59%. Основная доля безработных приходится на лиц средних возрастов (65-56%). Из числа безработных 5% имеют высшее образование, свыше 40% - среднеспециальное.

Основной причиной увольнения граждан, признанных безработными, является собственное желание и высвобождение работников с предприятий и организаций района.

Таблица 8

Расчет трудовых ресурсов

| Расчет трудовых ресурсов | 2011 год | % | 2015 год | % | 2025 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего | 9,34 | 100 | 9,7 | 100 | 10 | 100 |
| Состав трудовых ресурсов |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 5,369 | 57,5 | 5,664 | 58,4 | 5,757 | 57,6 |
| Работающие лица старших и младших возрастов | 0,236 | 2,5 | 0,26 | 2,68 | 0,36 | 3,6 |
| Трудовые ресурсы всего | 5,605 | 60 | 5,924 | 61,1 | 6,117 | 61,2 |
| Использование трудовых ресурсов |  |
| лица, занятые в экономике | 2,957 | 31,7 | 4,11 | 42,4 | 4,95 | 49,5 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | - | - | 0,01 | 0,1 | 0,015 | 0,15 |
| трудоспособные лица, не занятые в экономике* | 2,648 | 28,3 | 1,804 | 18,6 | 1,152 | 11,52 |

Таблица 9

Трудовая структура населения

| Трудовая структура | 2011 | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 2,957 | 31,7 | 4,11 | 42,4 | 4,95 | 49,5 |
| в т. ч. градообразующая группа | 0,859 | 9,2 | 1,415 | 14,6 | 1,72 | 17,2 |
| обслуживающая группа | 2,098 | 22,5 | 2,695 | 27,8 | 3,23 | 32,3 |
| в т.ч. ИТД | 0,813 | 8,7 | 0,92 | 9,5 | 1 | 10 |
| Несамодеятельное население | 6,383 | 68,3 | 5,59 | 57,6 | 5,05 | 50,5 |
| Население всего: | 9,34 | 100 | 9,7 | 100 | 10 | 100 |

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов  составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок (таблица 9).

## 1.4. Жилищное строительство

Существующий жилищный фонд в границах муниципального района составляет 203 тыс.м² общей площади. На долю ветхого приходится 81,1 тыс.м² или 40%. Жилищная обеспеченность по району составляет 21,7 м² на человека.

Рис.6. Структура жилищного фонда Жигаловского района по принадлежности

Жилой фонд в районе не благоустроен. Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом и канализацией – 5,5%

центральным отоплением – 5%

электроплитами – 13,5%

Все это только в районном центре. Комплекс отраслей жилищно-коммунального хозяйства в целом удовлетворительно выполняет возложенные на него функции.

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем - важнейший фактор социальной политики. Острой проблемой является ликвидация ветхого и аварийного фонда. Степень износа жилищного фонда нарастает из года в год. В сельской местности имеется большое количество заброшенных домов. Для решения жилищной проблемы в Схеме территориального планирования предлагается выполнение следующих мероприятий:

Улучшение жилищных условий населения области за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2025 г. до 27 м² на человека.

Включение в связи с этим в соответствующие программы и планы необходимости доведения общего количества жилищного фонда района до 270 тыс.м². Сохраняемый опорный фонд на расчетный срок СТП составит 120,45 тыс.м², убывает по техническому состоянию 81,1 тыс.м². Соответственно объем дополнительного строительства составит 149,6 тыс.м², т.е в среднем по 11 тыс.м² ежегодно.

Рис.7. Жилищный фонд в 2025 г.

3.     Корректировка учета существующего жилищного фонда в сельской местности, т.к. в его состав зачастую включена площадь домов, давно покинутых населением, но не списанных с баланса. Это искажает действительные показатели жилищной обеспеченности. При исключении из учета этих необитаемых домов картина жилищной обеспеченности в районе может сильно измениться, а отсюда – изменятся и расчетные показатели нового строительства.

Таблица 10

Жилищный фонд населенных пунктов на расчетный срок, тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Жилфонд |
| --- | --- |
| Жигаловское муниципальное образование | 144,6 |
| Дальне-Закорское муниципальное образование | 20,8 |
| Знаменское муниципальное образование | 19 |
| Рудовское муниципальное образование | 18,4 |
| Тутурское муниципальное образование | 10,79 |
| Усть-Илгинское муниципальное образование | 8,1 |
| Чиканское муниципальное образование | 13,9 |
| Петровское муниципальное образование | 12,5 |
| Лукиновское муниципальное образование | 7,77 |
| Тимошинское муниципальное образование | 9,36 |
| Межселенная территория муниципального образования "Жигаловский район" | 4,8 |
| Всего | 270 |

4.   Разработка новых Генеральных планов всех поселений района с установлением необходимых объемов жилищного строительства (включая реконструкцию существующего жилого фонда).

# ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Общие сведения о районе

Жигаловский район находится в центральной части Иркутской области, его площадь составляет 22,8 тыс. км2., на 01.01.2011 г население района составляет 9,34 тыс.чел. В соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2004 г. N 68-03 "О статусе и границах муниципальных образований Жигаловского района Иркутской области" в состав территории муниципального образования Жигаловский район входят девять сельских и одно городское поселение, а так же межселенная территория, на которой расположены населенные пункты.

Жигаловский район граничит со следующими районами: с Осинским и Усть-Удинским с западной стороны, с Усть-Кутским – с северной, с Казачинско-Ленским и Качугским – с восточной, южной и юго-восточной стороны.

Административный центр района – рабочий поселок Жигалово находится на расстоянии 400 км к северо-востоку от областного центра г. Иркутск на левом берегу р. Лена.

В октябре 1924 года в селе Тутура состоялся съезд депутатов Тутурской, Знаменской и Коношановской волостей по вопросу образования единого района. По предложению председателя профкома водников А. Д. Алёхина центр района был организован в селе Жигалово. Таким образом, 5 января 1925 года была организована Жигаловская волость. Решением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета за подписью председателя М. Калинина и секретаря А. Киселева от 28 июля 1926 года на территории Иркутской области был территориально выделен Жигаловский район, объединяющий 21 сельсовет.

Природно-ресурсный потенциал района оценивается как высокий. Лесные, растительные и животные ресурсы района занимают одно из первых мест в области. В лесах преобладают хвойные породы: очень много лиственницы, сосны; меньше кедра, ели и пихты. В тайге водятся лось, косуля, кабарга, соболь, белка. Из промысловых птиц много глухарей и рябчиков. В водоемах — выдра, ондатра и норка. Из рыб — хариус, ленок.

Богат район и полезными ископаемыми. Значительный удельный вес занимает газ: начато освоение Ковыктинского месторождения. Обнаружены редкоземельные элементы — бром, литий и другие.

Главная водная артерия Жигаловского района — река Лена. Наиболее крупные её притоки — Тутура, Илга, Орлинга. Именно они являются основными акватерриториальными планировочными осями, вдоль которых расположено большее количество населенных пунктов района, сообщение между населенными пунктами осуществляется автомобильным и речным транспортом.

Роль главного центра в системе расселения и межселенного культурно-бытового обслуживания в отношении всех населенных пунктах в границах проекта играет р.п. Жигалово. В тоже время центры поселений выполняют функции управления и культурно-бытового обслуживания для жителей населенных пунктов, находящихся в их административном подчинении.

## Состав поселений в границах проекта

Жигаловское муниципальное образование

р.п.Жигалово

Лукиновское муниципальное образование

с.Лукиново

д.Байдонова

д.Бачай

Тимошинское муниципальное образование

с.Тимошино

д.Бутырина

д.Захарова

д.Кайдакан

Дальне-Закорское муниципальное образование

с.Дальняя Закора

д.Константиновка

д.Балыхта

д.Пуляевщина

д.Тыпта

д.Чичек

с.Качень

Знаменское муниципальное образование

с.Знаменка

д.Нижняя Слобода

Петровское муниципальное образование

с.Петрово

д.Воробьева

д.Заплескина

Рудовское муниципальное образование

с.Рудовка

д.Игжиновка

д.Пономарева

д.Головновка

Тутурское муниципальное образование

с.Тутура

д.Кузнецовка

д.Орловка

д.Балахня

Чиканское муниципальное образование

с.Чикан

д.Якимовка

д.Грехова

д.Келора

Усть-Илгинское муниципальное образование

с.Усть-Илга

д.Грузновка

п.Молодежный

Межселенная территория муниципального образования "Жигаловский район"

с.Коношаново

д.Головское

## Предложения по развитию планировочной структуры территории

Планировочная структура территории должна обеспечить оптимальное взаимодействие ее природных факторов, зон градостроительного, рекреационного и сельскохозяйственного освоения, а также учет интересов хозяйствующих субъектов. При этом необходимо обеспечить устойчивость организации данной территории и градостроительными средствами создать условия для повышения качества жизни населения района.

Исходя из вышеперечисленных принципов, сформированы проектные предложения «Схемы» по планировочной организации территории:

-     на усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории района;

-     определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного и местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды;

-повышение архитектурно- художественных качеств застройки и поселений. Комплексный градостроительный анализ современного состояния Муниципального образования     «Жигаловский район»    позволил     выявить     основные     проблемы функционирования и развития территории.

Основной проблемой является удаленность населенных пунктов от административного центра.  Инфраструктуры транспорта и связи требуют повышения качества в соответствии с действующими нормативами и социально-экономическими потребностями, состояние автомобильных дорог неудовлетворительное. Не развит речной транспорт, аэропорт малой авиации практически не действует.

Проект СТП «Жигаловского района» предлагает восстановить площадку аэропорта малой авиации регионального значения, для улучшения сообщения между районным центром и удаленными населенными пунктами, а так же с областным центром.

Большое внимание в проекте уделяется созданию крупного центра добычи углеводородов. Это связано с обнаружением в 90 км от Жигалово крупнейшего в Восточной Сибири газоконденсатного месторождения – Ковыктинского. На сегодня на Ковыктинском месторождении ведется опытная добыча газа.

В проекте так же уделено внимание освоению Знаменского месторождения высокоминерализованных солей. В подземных рассолах обнаружены редкоземельные элементы – бром, литий, а так же содержится бор, кальций, магний, марганец, рубидий, стронций, титан и др.

Одним из основных направлений является лесообрабатывающая промышленность. Район характеризуется высокой лесистостью и занимает по данному показателю третье место в Иркутской области. Лесосырьевые ресурсы составляют 473,6 млн. м3, из них хвойные -92,1%. Эксплуатационный запас составляет 115,6 млн. м3, хвойных - 87%. Доля эксплуатационного запаса в общем запасе насаждений - 24,4%. Основным лесозаготовителем является судостроительный завод, выпускающий пиломатериалы для производственных нужд.

. Жигаловский район имеет интересную историю, здесь находятся разнообразные природные объекты. Он почти не тронут промышленной деятельностью и привлекателен для туристов в плане знакомства с жизнью сибирской глубинки, а так же с интереснейшими природными объектами России, в том числе с Коркинской и Ботовской пещерами. Кроме того, в районе возможно проведение спортивно-охотничьих туров, где особое место будет занимать охота на изюбря и медведя. Перспективным направлением с точки зрения устойчивого развития территории должно стать использование разнообразных природных ландшафтов  и объектов историко-археологического  наследия для развития  туристических услуг. Проектом предусматривается развитие туризма. Возможна организация водных туров, а так же сплав по рекам.

В схеме «Особо охраняемые и предлагаемые к охране природные территорий Иркутской области» для Жигаловского района имеются предложения по организации следующих ООПТ:

1.  Памятник природы геологический «Пещера Ботовская» расположенной недалеко от устья р.Покрыха.

2.  Памятник природы геологический «Пещера-щель у д.Воробьева», расположенный у д. Воробьева, на левом берегу р. Лена.

3. Памятник природы гидрологический «Мин. Источник Тутурский», расположенной на правом берегу р. Чикан, недалеко от с. Тутура.

4. Памятник природы гидрологический «Мин. Источник Балыхтинский», расположенный в устье р. Балыхта.

5. Памятник природы геологический «Пещера в скале подписанный камень», расположенный у н.п. Коркина, на правом берегу р. Лена.

6. Намайский заказник, расположенный на востоке можселенной территории района.

7. Чиканский заказник, расположенный на северо-востоке Чиканского муниципального образования.

Так же концепция градостроительного развития определила территории резерва для развития поселений.